|  | 04080, Киев, ул. Фрунзе, 102 тел./факс: (044) 492-30-00; 02139, Киев, ул. Стальского, 30 тел./факс: (044) 339-94-22 03680, Киев, пр.Леся Курбаса, 2г тел./факс: (044) 369-31-88 info@mt.ua www.mt.ua |
| --- | --- |

Расчет для открытой интерьерной системы "SAMSUNG IREX"

Для держателя «пол - потолок» высота профиля:

H стойки = H проёма – 2х100 мм.

Для держателя «пол - стена» высота профиля:

H стойки = H проёма – 100 мм – min 175 мм.

L в свету = L проёма – 21х2 мм, где 21 мм толщина стойки.                L в свету

L проёма

L тр = L в свету – 6 мм,

L ст = L в свету – 24 мм,

L ящ = L в свету – 22 мм,

L ATPn = L в свету – 20 мм,

L CTP = L в свету – 6 мм,

L угл = L в свету – 2х3 мм,

L проёма – ширина проёма (ниши) между двумя стойками по наруже,

L в свету – ширина между двумя стойками внутри,

L тр – длина трубы подвесной,

L ст – ширина стеклянной полки,

L ящ – ширина изделия под держатели для ящиков (пантографов, навесных тумбочек и шкафов, наклоных полок и тд.),

L ATPn – ширина полки толщиной 25 мм глубиной 400 мм и 500 мм,

L CTP – ширина полки толщиной 50 мм глубиной 500 мм, а также ширина полки толщиной 16 мм глубиной 300 мм,

L угл – ширина полки (изделия) под угловой полкодержатель (CPU).

Минимальный срез полок под угловую стойку 140 х 140 мм

# Text boxes

стойка CP